Детский мотоцикл Sundays BJK618B

Инструкция по эксплуатации

Возраст: 3-8 лет

. Несколько звуковых и световых функций

. Возможность переключения движения вперёд/назад

Благодарим вас за выбор нашего детского мотоцикла.

Пожалуйста, прочтите инструкцию перед использованием этого продукта. Здесь вы узнаете о правильном способе работы и этапах сборки, чтобы избежать травм ваших детей и предотвратить неправильную эксплуатацию.

Упаковку необходимо сохранить, поскольку она содержит важную информацию.

Характеристики

| Название | Характеристика |
| --- | --- |
| Батарея | 6V 4.5AH |
| Мотор | 6V 16W |
| Подходящий возраст | 3-8 лет |
| Максимальная нагрузка | 20 кг |
| Размер | 80*40*59 см |
| Размер упаковки | 70*36,5*38 см |
| Скорость | 2,5 км/ч |
| Время работы и зарядки | Заряжать 8-12 ч, использовать 1-2 ч |
| Зарядка | Вход: Соответственно стране ; Выход: DC7.8V 500MA Input:220V/50HZ |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Убедитесь, что нижеперечисленные работы выполнены перед использованием:

. ВАЖНО! Заряжайте автомобиль как минимум в течение 12 часов перед первым использованием. Зарядка может производиться только взрослыми.

. Соберите весь автомобиль в соответствии с инструкцией по эксплуатации, подключите клеммы аккумулятора, чтобы отключить питание.

. Убедитесь, что все винты находятся в правильном положении и хорошо затянуты.

. Игрушку следует использовать с осторожностью, так как требуется умение избегать падений или столкновений, которые могут привести к травмам пользователя или третьих лиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасности ваших детей обратите внимание на следующие предупреждения, прочтите и расскажите своим детям и их друзьям, убедитесь, что они понимают эти правила!

. Обязательно используйте мотоцикл только в безопасных местах, например, дома, в саду или на детской площадке.

. Управляйте мотоциклом только по ровной дороге, чтобы обеспечить безопасность детей, пожалуйста, не используйте его в опасной зоне, в таких как:

а. Канава или впадина, река, стекольный грунт, склон и другой неровный грунт;

b. Автомобильные дороги, шоссе и тд;

c. С препятствиями, на которые можно натолкнуться и получить травму;

d. Другие опасные места.

. Никогда не управляйте мотоциклом в темноте, дети могут не справиться с внезапным препятствием или столкновением, используйте его только в дневное время и в хорошо освещенном месте.

. Никогда не используйте его во время дождя или снега.

. При изменении скорости и направления убедитесь, что мотоцикл останавливается.

. Убедитесь, что возраст пользователя соответствует нашему продукту и не превышает максимальный вес. Этот автомобиль подходит для детей 3-8 лет, а максимальная грузоподъемность составляет 20 кг.

. Предупреждение. Никогда не меняйте детали или схему мотоцикла самостоятельно и без инструкции производителя.

. Пожалуйста, постоянно проверяйте транспортное средство и убедитесь, что оно в хорошем состоянии.

. Пожалуйста, не подпускайте детей к движущемуся транспортному средству и никогда не позволяйте детям касаться движущихся колес.

. Для этого продукта есть ремень безопасности, пожалуйста, затягивайте его при использовании для обеспечения безопасности.

. В комплект входят мелкие детали для сборки, пожалуйста, держите их подальше от детей в возрасте до 3 лет, чтобы предотвратить травмы.

. Перед сборкой проверьте все детали, чтобы не травмировать детей, держите пластиковые упаковочные материалы подальше.

. Дети должны использовать мотоцикл под руководством взрослых.

. Батарею должен заряжать взрослый, пожалуйста, зарядите батарею перед использованием.

. Осторожно: не использовать вблизи транспортной дороги.

. Игрушку следует использовать с осторожностью, поскольку требуется умение избегать падений или столкновений, которые могут привести к травмам пользователя или третьих лиц.

. Перед использованием проверьте батарею, при обнаружении утечки прекратите использование и замените батарею.

. Предупреждение. Необходимо надеть защитное снаряжение. Всегда надевайте обувь во время езды.

. Мотоцикл разрешается использовать только с рекомендованной батарей.

. Аккумулятор - это не игрушка.

. Отключите мотоцикл от аккумулятора перед тем, как промыть его жидкостью.

. Не садитесь на мотоцикл во время зарядки.

. Регулярно проверяйте изделие, чтобы убедиться, что аккумулятор, зарядное устройство, вилки проводов, кожухи и другие компоненты не повреждены.

. Если вы обнаружили какие-либо повреждения, упомянутые выше, прекратите использование, пока они не будут отремонтированы.

Этапы сборки

Сборка переднего колеса, руля и задней ручки

1. Сборка переднего колеса и руля: вставив компонент переднего колеса в переднее отверстие кузова, соедините провод руля и провод кузова, затем вставьте разъем в переднюю трубку. Убедитесь, что корпус мотоцикла хорошо соединен с передней трубкой, а отверстия находятся на одной линии, затем закрепите руль мотоцикла винтом.

2. Сборка задней ручки: Вставьте заднюю ручку в пазы с обеих сторон задней части кузова.

Снимите сиденье, подсоедините разъемы проводов к клеммам аккумуляторной батареи перед сборкой сиденья. (Примечание: красный провод должен быть подключен к положительному полюсу батареи, а черный провод должен быть подключен к отрицательному полюсу.)

1. Соберите сиденье и основание: прикрепите сиденье к кузову и поверните круглую кнопку на 90 °, сиденье зафиксируется.

Инструкция по использованию

1. Разомкните выключатель питания, чтобы включить питание, установите переключатель вперед / назад в положение «ВПЕРЕД», нажмите педаль ногой, автомобиль двинется, отпустите педаль, и автомобиль остановится. Установите переключатель движения вперед / назад в положение «НАЗАД», нажмите педаль ногой, автомобиль двинется, отпустите педаль, автомобиль остановится. Установите переключатель движения вперед / назад в положение «СТОП», автомобиль не сможет двигаться. (Примечание ： убедитесь, что переключатель прямого / обратного хода установлен в положение «ОСТАНОВИТЬ, когда мотоцикл используется»)

- ВНИМАНИЕ!

Предотвращение несчастного случая и поражение электрическим током ：

Несоблюдение следующих предупреждений по технике безопасности может привести к серьезным травмам или даже к смерти.

• Использование аккумулятора или зарядного устройства, отличного от прилагаемых аккумуляторной батареи на 6 В и зарядного устройства, может вызвать пожар или взрыв.

• Использование аккумуляторной батареи 6 В и зарядного устройства для любого другого изделия может привести к перегреву, возгоранию или взрыву.

• Во время зарядки образуются взрывоопасные газы. Заряжайте аккумулятор в хорошо вентилируемом месте. Не заряжайте аккумулятор вблизи источников тепла или легковоспламеняющихся материалов.

• Контакт между положительной и отрицательной клеммами может привести к пожару или взрыву. Избегайте прямого контакта между клеммами. Поднимая аккумулятор за провода или за зарядное устройство, можно повредить аккумулятор и вызвать пожар. Всегда берите аккумулятор за ручки.

• Попадание жидкости в аккумулятор может вызвать возгорание или поражение электрическим током. Всегда держите все жидкости подальше от батареи и держите батарею сухой.

• Контакт или воздействие утечки батареи (свинцово-кислотной) может привести к серьезным травмам. В случае контакта или воздействия немедленно обратитесь к врачу. Если химическое вещество попало на кожу или в глаза, промойте их прохладной водой в течение 15 минут. Если химическое вещество было проглочено, немедленно дайте пострадавшему воды или молока. Не давайте воду или молоко, если у пациента рвота или его настороженность снижена. Не вызываете рвоту.

• Штыри батарей, клеммы и соответствующие аксессуары содержат свинец и соединения свинца (кислоты), химические вещества, вызывающие рак, вред репродуктивной системы. Никогда не открывайте аккумулятор.

• Несанкционированное вмешательство или модификация системы электрических цепей может привести к поражению электрическим током, возгоранию или взрыву и необратимому повреждению системы. Открытая проводка или электрическая схема зарядного устройства могут вызвать поражение электрическим током. Всегда держите корпус зарядного устройства закрытым.

Предупреждение о зарядке

1. Важно! Перед первым использованием мотоцикла аккумулятор необходимо зарядить в течение 16 часов. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению аккумулятора и не подлежит ремонту.

2. Сначала вставьте вилку зарядного устройства в отверстие для зарядки на кузове автомобиля, затем подключите другой конец к источнику питания.

3. Заряжайте мотоцикл при каждом использовании после 1 часа, нормальное время зарядки составляет от 10 до 12 часов.

4. Каждый заряд не должен превышать 18 часов.

5. Работать с аккумулятором, заряжать или перезаряжать его должен только взрослый, который прочитал и понял правила техники безопасности.

6. Если мотоцикл не будет использоваться долгое время, его необходимо заряжать не реже одного раза в месяц.

7. Зарядное устройство и аккумулятор могут немного нагреваться, это допустимо, если температура ниже 60 ° C.

8. Зарядное отверстие и гнездо не должны подвергаться влаге, иначе это может вызвать короткое замыкание.

9. Заряжайте мотоцикл только с помощью фирменного зарядного устройства, которое продается вместе с продуктом.

10. Примечание: нет необходимости снимать аккумулятор с мотоцикла для зарядки.

Руководство по устранению неполадок

| Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Не работает мотор | Педальный переключатель плохо подсоединен. | Отремонтировать педальный переключатель. |
|  | Клемма и провод на двигателе ослабли. | Переподсоедините провод и клеммы |
|  | Штекер двигателя и аккумулятора не подсоединен должным образом | Переподключите штекер |
|  | Мотор сломан | Замените мотор |
| Автомобиль может двигаться вперед, но назад-нет | Переключатель прямого / обратного хода подключен неправильно. | Переподключить выключатель |
|  | Батарея ослаблена | Перезарядите |
| Медленная скорость | Слабо заряжена батарея | Зарядите батарею |
|  | Коробка передач не подходит к двигателю | Заменить мотор |
| Мотоцикл не заряжается | Зарядное устройство повреждено (если на выходной клемме зарядного устройства нет напряжения) | Заменить зарядное устройство |
|  | Аккумулятор поврежден (подключить зарядное устройство и проверить клеммы на аккумуляторе, напряжение 6,8-8,0В) | Заменить батарею |
|  | Гнездо для зарядки не подключено должным образом или место соединения ослаблено. | Переподключить |
| Мотоцикл может двигаться, но без звука и света | Кнопка для звука и света сломана | Заменить кнопку |
|  | Провод от аккумуляторной батареи плохо подключается к головной вилке | Переподключить |
| Мотор работает, но мотоцикл не двигается | Мотор отсоединился от коробки передач. | Откройте коробку передач и затяните винты, чтобы зафиксировать двигатель. |
|  | Шестерня в коробке передач повреждена. | Замените коробку передач |
| Мотоцикл движется, но не плавно | Вес водителя превышает допустимую норму | - |
|  | Мотоцикл движется по неровной поверхности. | Не нужно чинить. Просто ездите на автомобиле по гладкой поверхности. |
|  | Колеса или ось чем-то затормаживаются. | Проверить и очистить при необходимости |
|  | Плохой заряд батареи | Зарядить батарею |
| Мотоцикл не останавливается | Педаль не отскакивает при снятии стопы. | Проверить педальный переключатель, убрать мусор. В случае повреждения замените переключатель на новый. |

Поддержка

Перед каждым использованием автомобиль следует проверять на наличие повреждений, отсутствующих или сильно изношенных деталей.

• Проверяйте затяжку винтов перед каждым использованием.

• Проверьте затяжку контргаек колес.

Примечание. Если контргайки колес не затянуты, ведущее колесо не войдет в зацепление, и мотоцикл не будет двигаться.

• Перед использованием убедитесь, что аккумулятор надежно закреплен.

• Время от времени используйте легкое масло для смазки движущихся частей, таких как колеса и рулевые тяги. Не наносите масло на пластиковые или нейлоновые детали. Смазка не требуется.

• Храните мотоцикл в помещении или накройте его брезентом для защиты от влажной погоды. Держите его подальше от источников тепла, таких как плиты и обогреватели.

• Очищайте мотоцикл мягкой сухой тканью. Чтобы вернуть блеск пластмассовым деталям, воспользуйтесь не восковой полиролью для мебели. Не используйте автомобильный воск, абразивные чистящие средства и не мойте автомобиль водой с мылом. Вода повредит двигатель, электрическую систему и аккумулятор.

# Text boxes

Внимание!
Мотоцикл может быть собран только взрослыми

Не подходит для детей младше 3х лет. Содержит мелкие детали.